## Slide 1: การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
Introduction to Radio Program Production

## Slide 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่เกิดขึ้นมานานและยังคงอยู่ในปัจจุบัน ใช้เสียงพูด เสียงเพลง และเสียงประกอบเป็นหลัก จุดเด่นคือเป็นสื่อที่เดินทางไปถึงผู้ฟังเป็นจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีการพัฒนาคุณภาพรายการที่หลากหลายตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนไป โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยน รูปแบบ เนื้อหา ผู้ดำเนินรายการ เทคนิคการนำเสนอ ตลอดจนระบบการส่งสัญญาณ เพื่อให้ระบบเสียงในการออกอากาศครอบคลุมบริเวณกว้าง ชัดเจน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

## Slide 3
คลื่นเสียงเกิดจาก การสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อมีการกระทบกันจะเกิดอนุภาคที่เหมือนระรอกคลื่นแพร่กระจายออกผ่านอากาศไปโดยรอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยาวคลื่นเสียงนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของการกระทบ อากาศ ความต่อเนื่องในการสั่นสะเทือน เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับเยื่อแก้วหู จึงทำให้ได้ยินเสียงต่าง ๆ คลื่นเสียงมีคุณลักษณะสำคัญ คือ ความดัง ความถี่ ความยาว และความเร็ว
คลื่นเสียง

## Slide 4
วิทยุกระจายเสียง (radio broadcasting) มีกระบวนสื่อสารเริ่มต้นจากสถานีส่งสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟนหรือจากซีดีจะถูกแปลงคลื่นสัญญาณเสียงเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งต่อมายังเครื่องส่งวิทยุเพื่อทำหน้าที่ผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ หรือเรียกว่า คลื่นพาห์ จากนั้นเครื่องส่งจะกระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับของผู้ฟัง เครื่องรับวิทยุของผู้ฟังจะทำการแปลงสัญญาณตัดคลื่นวิทยุออกเหลือเพียงสัญญาณเสียงแล้วส่งออกลำโพง
กระบวนการการกระจายเสียง

## Slide 5
ความถี่ของคลื่นสัญญาณเสียงไม่สามารถส่งสัญญาณไประยะไกลได้ จึงต้องอาศัยคลื่นวิทยุหรือคลื่นพาห์เป็นตัวช่วยในการกระจายสัญญาณ คลื่นวิทยุที่ส่งสัญญาณออกไป เปรียบเสมือนรัศมีหยดน้ำที่กระเพื่อม คลื่นจะชัดเจอเมื่ออยู่จุดกึ่งกลางและจะค่อยๆจางหายไปเมื่ออยู่ในรัศมีรอบนอกในระยะไกล
กระบวนการการกระจายเสียง (ต่อ)

## Slide 6
คลื่นวิทยุ หรือ คลื่นพาห์
คลื่นพาห์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งมีคุณสมบัติกระจายคลื่นได้เป็นระยะทางไกล ด้วยความเร็วเท่ากับแสง คือ 300 ล้านเมตร/วินาที คลื่นวิทยุเกิดจากเครื่องส่งวิทยุทำหน้าที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง อาจมีตั้งแต่
3 KHz ไปจนถึง 300 GHz แล้วผสมเข้ากับคลื่นเสียง ทำให้เกิดคลื่นวิทยุ เรียกอีกอย่างว่า คลื่นพาห์ เพราะเป็นตัวกลางที่จะพาสัญญาณวิทยุกระจายไปยังเครื่องรับวิทยุของผู้ฟัง
คลื่นเสียง
เครื่องส่งวิทยุ
คลื่นวิทยุ + คลื่นเสียง
คลื่นพาห์

## Slide 7
คลื่นวิทยุ หรือ คลื่นพาห์

## Slide 8
องค์ประกอบของคลื่นเสียง
ความดังของเสียง (amplitude)
2. ความถี่ของเสียง (frequency)
3. ความยาวของคลื่นเสียง (wavelength)
4. ความเร็วของเสียง (speed of sound)

## Slide 9
ความดังของเสียง (amplitude) ความสูงระหว่างยอดคลื่นและท้องคลื่นของคลื่นเสียง หรือเรียกว่า ความดังของเสียง ยิ่งมีความสูงของยอดคลื่นมาก เสียงยิ่งดังเพิ่มขึ้น หน่วยใช้วัดความดังเสียง เรียกว่า เดซิเบล (decibel -dB)
1. ความดังของเสียง (amplitude)

## Slide 10
2. ความถี่ของเสียง (frequency)
ความถี่ของเสียง (frequency) เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนของวัตถุจะเกิดคลื่นความถี่ การนับรอบจำนวนคลื่นความที่ดูได้จาก จำนวนคลื่นที่วิ่งผ่านจุดใดไป ในเวลา1วินาที มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ โดยธรรมชาติของมนุษย์สามารถรับรู้ความถี่เสียงอยู่ในช่วง 20 - 20,000 เฮิรตซ์ หากความถี่เสียงต่ำกว่า 20 เฮิรตช์ หรือ สูงกว่า 20,000เฮิรตช์ขึ้นไป หูจะไม่สามารถได้ยินเสียง ความถี่ของเสียงจะใช้เป็นตัวบอกระดับเสียง เสียงที่มีความถี่สูง คือ เสียงแหลม และเสียงที่มีความถี่ต่ำ คือ เสียงทุ้ม

## Slide 11
3. ความยาวของคลื่นเสียง (wavelength)
ความยาวของคลื่นเสียง (wavelength) กำหนดจาก ระยะจากจุดกึ่งกลางที่สูงที่สุดของคลื่นหนึ่ง ไปถึงจุดกึ่งกลางที่สูงที่สุดคลื่นถัดไป

## Slide 12
4. ความเร็วของเสียง (speed of sound)
ความเร็วของเสียง (speed of sound) อัตราเร็วคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับสภาพของตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านไป เช่น ความหนาแน่นของอากาศ อุณหภูมิ คลื่นวิทยุเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 3 ร้อยล้านเมตรต่อวินาที การหาความเร็วของคลื่นเสียง มีการคำนวณ ดังนี้
ความเร็วของเสียง = ความยาวคลื่นเสียง x ความถี่เสียง
การเดินทางของคลื่นเสียงนั้น นอกจากปัจจัยต่างๆในอากาศแล้ว ยังมีอุปสรรคอื่นๆ เช่น สถานที่ เสียงสะท้อนจากห้องโถง การหักของเสียงจากฟ้าผ่าจะเห็นฟ้าแลบก่อนแล้วเสียงจึงตามมาทีหลัง เป็นต้น อีกทั้งปัจจัยในการรับรู้คลื่นเสียงของหูมนุษย์ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัย ซึ่งวัยรุ่นจะสามารถรับรู้เสียงได้ดีว่าวัยชรา

## Slide 13
คลื่นวิทยุแต่ละช่วงความถี่จะถูกกำหนดให้ใช้งานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
เฮิรตซ์(Hz) = (1/s) ความถี่คลื่นต่อวินาที
กิโลเฮิรตซ์(kHz) = (1 KHz = 1,000 Hz )
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) = (1 MHz = 1,000,000 Hz)
จิกะเฮิรตช์(GHz) = (1 GHz = 1,000,000,000 Hz)

## Slide 14
ตารางการแบ่งย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ
ความถี่ (Frequency) | ความยาวคลื่น (Wave Length) | ย่านความถี่ (Frequency Band) | คุณสมบัติ
3 – 30 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) | 10,000 – 1000,000 เมตร | ย่านความถี่ต่ำมาก (Very Low Frequency : VLF) | การสื่อสารของทหาร,การส่งวิทยุนำทางระยะไกลโซนาร์
30 – 300 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) | 1,000 – 10,000 เมตร | ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) | เริ่มเป็นคลื่นวิทยุแต่ส่งไปได้ไม่ไกล
300 – 3,000 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) | 100 – 1,000 เมตร | ย่านความถี่ปานกลาง (Medium Frequency: MF) | ใช้ส่งระบบ AM
3 - 30 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) | 10 - 100 เมตร | ย่านความถี่สูง (High Frequency: HF) | ใช้ส่งวิทยุคลื่นสั้น วิทยุตำรวจ
30 – 300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) | 1 - 10 เมตร | ย่านความถี่สูงมาก (Very High Frequency :VHF) | ใช้ส่งสัญญาณโทรทัศน์, ระบบFM, วิทยุราชการ
300 – 3,000 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) | 10 -100 เซนติเมตร | ย่านความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) | ใช้ส่งโทรทัศน์ในต่างประเทศและวิทยุUHFของหน่วยราชการ
3 - 30 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) | 1 - 10 เซนติเมตร | ย่านความถี่เหนือสูงยิ่ง (Super High Frequency: SHF) | ใช้การส่งด้วยระบบไมโครเวฟ
30 - 300 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) | 0.1 - 1 เซนติเมตร | ย่านความถี่สูงยิ่งยวด (Extremely High Frequency: EHF) | ส่งเรดาร์ การทดลองเฉพาะทางด้วยระบบไมโครเวฟ

## Slide 15: คลื่นพาห์ผสมกับระบบคลื่น AM
ระบบAM
ระบบAM ย่อมาจาก Amplitude Modulation เป็นการส่งสัญญาณวิทยุที่เดินทางด้วยพื้นโลก แพร่กระจายจากเสาส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับ ระบบAM ใช้ย่านความถี่ขนาดกลาง(Medium frequency) 300-3000 kHz 1 km - 100 m มีคลื่นความถี่กว้าง ส่งคลื่นได้ในระยะทางไกลประมาณ 200 กิโลเมตร แต่สัญญาณจะไม่คงที่หากสภาวะอากาศแปรปรวน ฝนตก หรือมีสิ่งกีดขวาง เช่น ตึก ต้นไม้สูง ภูเขา คลื่นจะไม่สามารถส่งผ่านได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับมีเสียงที่ขาด ๆ หาย ๆ

## Slide 16
FM ย่อมาจาก Frequency Modulation เป็นการส่งสัญญาณความถี่สูง (Very high frequency) 30-300 MHz ลักษณะคลื่นไม่สม่ำเสมอตามคลื่นเสียงแต่สัญญาณคงที่ แต่มีระยะช่วงคลื่นที่สั้นประมาณ 150 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้าง หากเกินเขตกระจายสัญญาณแล้วจะไม่สามารถรับสัญญาณได้
ระบบ Fm
คลื่นพาห์ผสมความถี่ระบบ FM

## Slide 17
เปรียบเทียบคลื่นระบบ AM และ FM
AM
FM